## Slide 1
有効数字
高等学校（工業）

## Slide 2: 測定値と有効数字
0.1kgの桁まで測れる体重計で体重を測定したところ，76.5kgであった。
この場合
体重は，76.54kg以下，76.45kg以上であると言える
つまり
体重計で測定した体重は，真の値ではなく，近似値であると言える
※私たちが扱う測定値のほとんどが，近似値であると考えても差し支えない
Notes: 0.1kgの桁まで測れる体重計で体重を測定したところ，76.5kgであった。
この場合，
体重は，76.54kg以下，76.45kg以上であると言える。
つまり，
体重計で測定した体重は，真の値ではなく，近似値であると言える。
※私たちが扱う測定値のほとんどが，近似値であると考えても差し支えない。

## Slide 3: 測定値と有効数字
0.1kgの桁まで測れる体重計で体重を測定したところ，76.5kgであった。
つまり
意味のある数字は，7と6と5の3つだけである
76.5kgの単位をgにすると，76500gになるが・・・
最後の2桁の00は，値が0であるということではない
この3つの数字を
有効数字という
76.5kgの有効数字は，3桁であるという
Notes: 76.5kgの単位をgにすると，76500gになるが，意味のある数字について理解させる。
意味のある数字は，7と6と5の3つだけである。
最後の2桁の00は，値が0であるということではない。
この3つの数字を有効数字という。
76.5kgの有効数字は，3桁であるということを説明する。

## Slide 4: 有効数字のポイント
先頭の0は有効数字に含まない
（0以外の数字が始まるまでは有効数字に含まない）
末尾の0は有効数字に含む
計算結果は，計算に用いた数値（測定値）の中で，有効数字の桁数の最も小さいものと同じ桁数にすることが適当
Notes: 有効数字のポイント
①先頭の0は有効数字に含まない
（0以外の数字が始まるまでは有効数字に含まない）
②末尾の0は有効数字に含む
③計算結果は，計算に用いた数値（測定値）の中で，有効数字の
桁数の最も小さいものと同じ桁数にすることが適当
であることを説明する。

## Slide 5: 有効数字
先頭の0は含まない
末尾の0は含む
計算結果は，最も小さいものと同じ桁数にする
まとめ
Notes: 有効数字のポイントを確認させる。
①先頭の0は含まない
②末尾の0は含む
③計算結果は，最も小さいものと同じ桁数にする
この三つがポイントであることを再確認させ，確実に理解させる。

## Slide 6: 有効数字の確認
有効数字４桁
11.90
0.2974
有効数字３桁
9.81
0.297
0.0161
0.016０7
9.8０7
11.9
6.022×1023
6.02×1023
Notes: 有効数字４桁
11.90
9.8０7
0.2974
0.016０7
6.022×1023
有効数字３桁
11.9
9.81
0.297
0.0161
6.02×1023
確実に定着したかどうか、発問し、確認する。

## Slide 7: 有効数字の丸め方
有効数字
5桁
有効数字
4桁
有効数字
3桁
8.31446
8.3144
8.314
６桁目の６を四捨五入して切り上げる
5
気体定数（R=８．３１４４６２１）を指定された有効数字に丸める
５桁目の４を四捨五入して切り捨てる
４桁目の４を四捨五入して切り捨てる
Notes: 有効数字の丸め方をイメージさせる。
気体定数（R=８．３１４４６２１）を指定された有効数字に丸める場合
有効数字5桁 8.31446 ６桁目の６を四捨五入して切り上げて，8.3145となる
有効数字4桁 8.3144 ５桁目の４を四捨五入して切り捨てて，8.314となる
有効数字3桁 8.314 ４桁目の４を四捨五入して切り捨てて，8.31となる
ことを発問しながら確認する。
報告書等で必要である内容であるため，確実に理解させる。

## Slide 8: 有効数字
例題３ 次の測定値の有効数字は何桁か求めなさい。
３桁
５桁
３桁
４桁
３桁
３桁
５桁
答え
8.31[Pa･m3/(mol･K)]
273.15[K]
22.4[L]
101.3[kPa]
0.0821[atm･L/(mol･K)]
6.02×1023個
8.9112[g]
Notes: 例題３ 次の測定値の有効数字は何桁か求めなさい。
8.31[Pa･m3/(mol･K)]
273.15[K]
22.4[L]
101.3[kPa]
0.0821[atm･L/(mol･K)]
6.02×1023個
8.9112[g]
答え
３桁
５桁
３桁
４桁
３桁
３桁
５桁
発問し，生徒の理解度を確認する。

## Slide 9: 有効数字
例題４ 電車が一定の速度で19.8kmを走るのに5.10minを要したときの速度[km/h]を求めなさい。
1時間は60分であるため，60をかける
Notes: 例題４
電車が一定の速度で19.8kmを走るのに5.10minを要したときの速度[km/h]を求めなさい。
1時間は60分であることから，60をかけることを確認する。
例題３ 電車が一定の速度で19.8kmを走るのに5.10minを要したときの速度[km/h]を求めなさい。
速度=19.8/5.10[𝑘𝑚/min]
=3.88×60
=232.9[𝑘𝑚/ℎ]