## Slide 1
管径と流速・流量の関係
高等学校（工業）

## Slide 2: 管径と流速・流量の関係
平均流速（流速） | 管の中を流れている流体が等しい速さのときの流れの速さ
流量（体積流量） | 管を流れている流体の量を体積で表した値
質量流量 | 管を流れる流体の量を質量で表した値
Notes: 管径と流速・流量の関係として重要な語句を説明する。
・平均流速（流速）
管の中を流れている流体が等しい速さのときの流れの速さ
・流量（体積流量）
管を流れている流体の量を体積で表した値
・質量流量
管を流れる流体の量を質量で表した値

## Slide 3: 管径と流速・流量の関係
V：流体の流量（体積流量）[m3/s]
S：断面積[m2]
ū：平均流速[m/s]
π：円周率（3.14）
D：内径[m]
上式を代入し，
式変形すると・・・
Notes: 流速や流量を考える際に用いる一般式を整理させる。
V：流体の流量（体積流量）[m3/s]
S：断面積[m2]
ū：平均流速[m/s]
に，を代入し，式を変形すると
π：円周率（3.14）
D：内径[m]
となることを説明する。
𝑉=𝑆𝑢 ̅
V：流体の流量（体積流量）[m3/s]
S：断面積[m2]
ū：平均流速[m/s]
𝑆=𝜋/4 𝐷^2
上式を代入し、
式変形すると・・・
𝑢 ̅=4𝑉/(𝜋𝐷^2 )
π：円周率（3.14）
D：内径[m]

## Slide 4: 管径と流速・流量の関係
平均流速（流速）ū[m/s]
断面積S[m2]
流量（体積流量）V[m3/s]
S：断面積[m2]
ū：平均流速[m/s]
V：流体の流量（体積流量）[m3/s]
になる。
を②に代入すると，
となる。
Notes: になる。
を②に代入すると，となる。
S：断面積[m2]
ū：平均流速[m/s]
V：流体の流量（体積流量）[m3/s]
生徒に発問し，理解できているか確認する。
①𝑉=𝑆𝑢 ̅を式変形すると，
②𝑢 ̅=𝑉/𝑆になる。
𝑆=𝜋/4 𝐷^2を②に代入すると，𝑢 ̅=4𝑉/(𝜋𝐷^2 )となる。
S：断面積[m2]
ū：平均流速[m/s]
V：流体の流量（体積流量）[m3/s]
生徒に発問させながら，確認をする。

## Slide 5: 管径と流速・流量の関係
例題５ 水を15m3/hの割合で流したい。40A鋼管を用いたときの平均流速[m/h]を求めなさい。
1時間は60分，
1分は60秒，
つまり60×60をかける
V:流量[m3/s]
π：円周率
D：内径[m]
＝
＝3.14
＝41.6[mm]=0.0416[m]
Notes: 例題５
水を15m3/hの割合で流したい。40A鋼管を用いたときの平均流速[m/h]を求めなさい。
一般式に値を代入すると，
となる。
単位を1秒間当たりではなく，1時間当たりに換算するために，
1時間は60分，1分は60秒であることから，60×60＝3600をかけることを説明する。
例題４ 水を15m3/hの割合で流したい。40A鋼管を用いたときの平均流速[m/h]を求めなさい。
1[𝑚^3∕ℎ]=1/3600 [𝑚^3∕ℎ]
𝑉=15×1/3600 [𝑚^3∕𝑠]=4.17×〖10〗^(−3) [𝑚^3∕𝑠]
D=41.6[mm]=0.0416[m]
𝑢 ̅=4V/(𝜋𝐷^2 )=(4×4.17×〖10〗^(−3))/(𝜋×〖0.0416〗^2 )=3.07[𝑚∕𝑠]
3.67×3600=1.10×〖10〗^4 [𝑚∕ℎ]

## Slide 6: 管径と流速・流量の関係
例題６ 1B鋼管内を平均流速2.50m/sで水が流れている。このときの流量（体積流量）[m3/min]を求めなさい。
V
1分は60秒，
つまり60をかける
V:体積[m3]
ū：平均流速
π：円周率
D：内径[m]
＝
＝1.50[m/s]
＝3.14
＝
Notes: 例題６
1B鋼管内を平均流速2.50m/sで水が流れている。このときの流量（体積流量）[m3/min]を求めなさい。
一般式に値を代入すると，
となる。
単位を1秒間当たりではなく，1分間当たりに換算するために，
1分は60秒であることから，60をかけることを説明する。
例題５ 1B鋼管内を平均流速2.50m/sで水が流れている。このときの流量（体積流量）[m3/min]を求めなさい。
𝐷=27.6[m𝑚]＝0.0276[𝑚]
V=2.50×𝜋/4×〖0.0276〗^2=1.50×〖10〗^(−3) [𝑚^3∕𝑠]
1.50×〖10〗^(−3)×60=9.00×〖10〗^(−2) [𝑚^3∕min]