## Slide 1
流体の密度と質量流量
高等学校（工業）

## Slide 2: 流体の密度と質量流量
液体の密度
例７ 水（４℃）の場合
1.00×1000=1000[kg/m3]
例８ 濃硫酸の場合
1.84×1000=1840[kg/m3]
比重×1000＝液体の密度
Notes: 液体の密度は，比重×1000＝液体の密度で求められることを説明する。
例７ 水（４[℃]）の場合 1.00×1000=1000[kg/m3]
例８ 濃硫酸の場合 1.84×1000=1840[kg/m3]

## Slide 3: 流体の密度と質量流量
気体の密度
例９ 空気（0℃，101.3kPa）の場合
1.00×1.29=1.29[kg/m3]
例10 水素（１mol）の場合
0.069×1.29＝0.089[kg/m3]
比重×1.29＝気体の密度
Notes: 気体の密度は，比重×1.29＝気体の密度で求まることを説明する。
例９ 空気（0[℃]，101.3[kPa]）の場合 1.00×1.29=1.29[kg/m3]
例10 水素（１[ｍｏｌ]）の場合 0.069×1.29＝0.089[kg/m3]

## Slide 4: 流体の密度と質量流量
W：質量流量[kg/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
V：流量（体積流量）[m3/s]
Notes: 質量流量を求める一般式は，であることを説明する。
W：質量流量[kg/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
V：流量（体積流量）[m3/s]
質量流量の求め方
W：質量流量[kg/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
V：流量（体積流量）[m3/s]
𝑊=𝜌𝑉[𝑘𝑔/𝑠]
で求めることができる。

## Slide 5: 流体の密度と質量流量
例題11 50A鋼管（外径60.5mm，厚さ3.80mm）を比重1.84の硫酸が0.500m/sの平均流速で流れているとき
の質量流量[kg/min]を求めなさい。
D:50A鋼管の内径[m]
V：流量
π：円周率
：平均流速[m/s]
ρ：密度[kg/m3]
Ｗ：質量流量[kg/s]
＝＝0.0529[m]
＝
＝3.14
＝0.500[m/s]
＝
Notes: 例題11
50A鋼管（外径60.5mm，厚さ3.80mm）を比重1.84の硫酸が0.500m/sの平均流速で流れているときの質量流量[kg/min]を求めなさい。
一般式に値を代入すると，
なる。
単位を1秒間当たりではなく，1分間当たりに換算するために，
1分は60秒であることから，60を掛けることを説明する。
例題６ 50A鋼管（外径60.5mm，厚さ3.80mm）を比重1.84の硫酸が0.500m/sの平均流速で流れているとき
の質量流量[kg/min]を求めなさい。
𝐷=(60.5−3.8×2)×〖10〗^(−3)
𝐷=0.0529[𝑚]
𝑉=𝜋/4×𝐷^2×𝑢 ̅=𝜋/4×〖0.0529〗^2×0.500
=1.10×〖10〗^(−3) [𝑚^3/𝑠]
𝜌=1.84×1000=1840[𝑘𝑔/𝑚^3]
𝑤=1840×1.10×〖10〗^(−3)=2.02[𝑘𝑔/𝑠]
=2.02×60=121[𝑘𝑔/𝑚𝑖𝑛]