## Slide 1
層流・乱流
高等学校（工業）

## Slide 2: 層流・乱流
層流 | 流体が常に規則正しく流れ，隣りあう部分が混ざりあうことがない状態 レイノルズ数Re：Re＜2100
遷移域 | 流れが不安定な状態 レイノルズ数Re：2100＜Re＜4000
乱流 | 流体が細かく不規則に流れ，隣り合う部分が入り乱れて混ざり合っている状態 レイノルズ数Re：4000＜Re
※自然界の流れ（大気や河川など）のほとんどは，乱流（Reが4000以上）である
Notes: 層流・乱流として重要な語句を説明する。
・層流
流体が常に規則正しく流れ，隣りあう部分が混ざりあうことがない状態
レイノルズ数Re：Re＜2100
・遷移域
流れが不安定な状態
レイノルズ数Re：2100＜Re＜4000
・乱流
流体が細かく不規則に流れ，隣り合う部分が入り乱れて混ざり合っている状態
レイノルズ数Re：4000＜Re
自然界の流れ（大気や河川など）のほとんどは，乱流（Reが4000以上）で
あることを説明し、生徒の興味・関心を引きだすとよい。

## Slide 3: レイノルズ数
レイノルズ数Re（単位はない）
Re＜2100：層流
2100＜Re＜4000：遷移域
4000＜Re：乱流
D : 管の内径[m]
ū：流体の平均流速[m/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
μ：流体の粘度[pa･s]
Notes: レイノルズ数Re（単位はない）を求める一般式とは，
D : 管の内径[m]
ū：流体の平均流速[m/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
μ：流体の粘度[pa･s]
であることを説明する。
また，流れの状態はレイノルズ数の値で判断できることを最確認させる。
Re＜2100：層流
2100＜Re＜4000：遷移域
4000＜Re：乱流
レイノルズ数Re（単位はない）を求める一般式とは，
Re=(Du ̅𝜌)/𝜇
D : 管の内径[m]
ū：流体の平均流速[m/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
μ：流体の粘度[pa･s]
であることを説明する。
また，流れの状態はレイノルズ数の値で判断できることを最確認させる。
Re＜2100：層流
2100＜Re＜4000：遷移域
4000＜Re：乱流

## Slide 4: レイノルズ数
例題14 15A鋼管（内径16.1mm）を用いて，20℃のエタノール（比重0.975，粘度1.20）を5.10m3/hで送るとき
の流れの状態を求めなさい。
Re＞4000のため，乱流である。
V:流量[m3/h]
：平均流速[m/s]
π：円周率
D：内径[m]
Re：レイノルズ数
ρ：密度[kg/m3]
μ：粘度[Pa・s]
＝
＝3.14
＝16.1[mm]＝0.0161[m]
＝0.975×1000＝975[kg/m3]
＝1.2×10-3[Pa・s]
Notes: 例題14
15A鋼管（内径16.1mm）を用いて，20℃のエタノール（比重0.975，粘度1.20）を5.10m3/hで送るときの流れの状態を求めなさい。
に値を代入すると，
となる。
に値を代入すると，
である。
このことから，Re＞4000の為，乱流であると言える。
問題５ 15A鋼管（内径16.1mm）を用いて、20℃のエタノール（比重0.975，粘度1.20）を5.10m3/hで送るときの流れの状態を求めなさい。
𝑉=5.10[𝑚^3/ℎ]
5.10[𝑚^3/ℎ]=5.10×1/3600[𝑚^3/𝑠]
𝑉=1.42×〖10〗^(−3) [𝑚^3/𝑠]
𝑢 ̅=4𝑉/(𝜋𝐷^2 )
𝑢 ̅=(4×1.42×〖10〗^(−3))/(𝜋〖0.0161〗^2 )=6.98[𝑚/𝑠]
𝜌=0.975×1000=975[𝑘𝑔/𝑚^3]
𝜇=1.2×〖10〗^(−3) [𝑃𝑎･𝑠]
Re=(Du ̅𝜌)/𝜇=(0.0161×6.98×975)/(1.2×〖10〗^(−3) )=91307
Re＞4000の為、乱流