## Slide 1
摩擦による流れのエネルギー損失
高等学校（工業）

## Slide 2: ファニングの式
まっすぐな管（円形）の中を流れる流体の摩擦によるエネルギー損失
Ｆ ：摩擦による流れのエネルギー損失［J/kg］
ｆ ：管摩擦係数
ū ：平均流速[m/s]
L ：管の長さ[m]
D ：管の内径
層流（Re＜2100）の場合，
管摩擦係数ｆは左記の式で求める
乱流（4000＜Re）の場合，
次のグラフから求める
Notes: ファニングの式とは，まっすぐな管（円形）の中を流れる流体の摩擦による
エネルギー損失であり，一般式は，
Ｆ：摩擦による流れのエネルギー損失［J/kg］
ｆ：管摩擦係数
ū ：平均流速[m/s]
L：管の長さ[m]
D：管の内径
である。
レイノルズ数が層流（Re＜2100）の場合，
で求めることができることを説明する。
乱流（4000＜Re）の場合は，次のグラフから求めることを説明する。
ファニングの式
F=4f u ̅^2/2×L/D
f=16/Re

## Slide 3: ファニングの式
乱流（4000＜Re）の場合
Chart: 管摩擦係数（粗管）
| 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 200000
Re | 0.010884 | 0.0098436 | 0.0091903 | 0.0087258 | 0.007481 | 0.0064776 | 0.0059789 | 0.0056582 | 0.0054263 | 0.0047882
 | 0.010884 | 0.0098436 | 0.0091903 | 0.0087258 | 0.007481 | 0.0064776 | 0.0059789 | 0.0056582 | 0.0054263 | 0.0047882
平滑管の場合も，同じようにグラフから求めることができる
Notes: 乱流（4000＜Re）の場合に使用するグラフを紹介する。
このグラフは粗管のグラフであるが，平滑管の場合も，同じようにグラフから求めることができることを説明する。

## Slide 4: ファニングの式
例題15 ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて，油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合
でダムから1km離れたタンクに送るときの摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
V:流量[m3/s]
π：円周率
D：内径[m]
＝0.422[m3/s]
＝3.14
＝80.7[mm]＝0.0807[m]
Notes: 例題15 ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて，油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合
でダムから1km離れたタンクに送るときの摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
一般式に値を代入すると，
となる。
問題６ ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて、油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合で、ダムから1km離れたタンクに贈るとき、摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
管の内径 𝐷=80.7[𝑚𝑚]=0.0807[𝑚]
流量 𝑉=1520[𝑚^3/ℎ]=1520×1/3600[𝑚^3/𝑠]
=0.422[𝑚^3/𝑠]
平均流速 𝑢 ̅=(4×0.422)/(𝜋〖×0.0807〗^2 )=82.5[𝑚/𝑠]

## Slide 5: ファニングの式
例題15 ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて，油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合
でダムから1km離れたタンクに送るときの摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
Re：レイノルズ数
D:管の内径[m]
：管内の流体の平均流速[m/s]
ρ：流体の密度[kg/m3]
μ：流体の粘度[Pa・s]
＝0.0807[m]
＝82.5[m/s]
＝0.900×1000＝900[kg/m3]
＝0.100[Pa・s]
Notes: 例題16 一般式に値を代入すると，
となる。
油の密度 𝜌=0.900×1000[𝑘𝑔/𝑚^3]
油の粘度 𝜇=0.100[𝑃𝑎･𝑠]
Re=(Du ̅𝜌)/𝜇
Re=(0.0807×82.5×900)/0.100=59920

## Slide 6: ファニングの式
例題15 ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて，油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合
でダムから1km離れたタンクに送るときの摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
Chart: 管摩擦係数（粗管）
| 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 100000 | 200000
Re | 0.010884 | 0.0098436 | 0.0091903 | 0.0087258 | 0.007481 | 0.0064776 | 0.0059789 | 0.0056582 | 0.0054263 | 0.0047882
 | 0.010884 | 0.0098436 | 0.0091903 | 0.0087258 | 0.007481 | 0.0064776 | 0.0059789 | 0.0056582 | 0.0054263 | 0.0047882
0.006４
Notes: ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて，油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合でダムから1km離れたタンクに贈るときの摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
であるためグラフからfを求めることを説明する。
，グラフ，
𝑅𝑒=59920≅60000
𝑅𝑒を約60000として
左図から読み取ると、
𝑓=0.0062
となる。

## Slide 7: ファニングの式
例題15 ダムの水を3B鋼管（内径80.7mm）を用いて，油（比重0.900，粘度0.100pa･s）を1520m3/hの割合
でダムから1km離れたタンクに贈るときの摩擦による流れのエネルギー損失[J/kg]を求めなさい。
1.1×106[
F：摩擦による流れのエネルギー損失[j/kg]
f：管摩擦係数
：管内の平均流速[m/s]
L：管の長さ[m]
＝0.0064
＝82.5[m/s]
＝1[km]＝1000[m]
Notes: 例題18
一般式に値を代入すると，
1.1×106[
である。
𝐹=4f u ̅^2/2×L/D
管の長さ 𝐿=1[𝑘𝑚]=1000[𝑚]
𝐹=4×0.0062×〖82.5〗^2/2×1000/0.0807
=1045817[𝐽/𝑘𝑔]