## Slide 1: 排出ガスの規制
高等学校（工業）
工業高校における持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
持続可能な社会 エネルギー資源 環境問題の推移 産業界の環境管理 環境リスク 排出ガスの規制 工場排水の測定 騒音の測定

## Slide 2: 主な大気汚染物質
硫黄酸化物（SOx） | 硫黄分が含まれる石油や石炭の燃焼によって発生する
窒素酸化物（NOx） | 燃焼に伴い，空気中の窒素分が酸化されて発生する 燃焼（フューエル）NOxとサーマルNOxが存在する
一酸化炭素（CO） | 不完全燃焼により発生する 主な発生源は，自動車の排出ガス
粒子状物質（PM） | 固体または液体の粒子で，大気中に浮遊して長く留まるものを浮遊粒子状物質(SPM)，粒子径が2.5μm以下のものを微小粒子状物質(PM2.5)という 主な発生源は，工場からのばいじんや粉じん，ディーゼル自動車の黒鉛
光化学オキシダント | 窒素酸化物や揮発性有機化合物などに紫外線が当たることで発生 オゾンなどの酸化性物質
大気汚染に関する環境基準（環境省ホームページ）
Notes: 「主な大気汚染物質」には， 次の物質がある。
硫黄酸化物（SOx）
硫黄分が含まれる 石油や石炭の 燃焼によって 発生する
窒素酸化物（NOx）
燃焼に伴い， 空気中の 窒素分が 酸化されて 発生する
フューエルNOxと サーマルNOxが 存在する
・フューエルNOx…燃料やごみなどの成分中の窒素から発生するNOx
・サーマルNOx …燃焼時の熱によって発生するNOx
一酸化炭素（CO）
不完全燃焼により 発生する
主な発生源は， 自動車の排出ガス
粒子状物質（PM）
固体 または 液体の 粒子で，
大気中に浮遊して 長く留まるものを 浮遊粒子状物質(SPM)，
粒子径が2.5μm以下のものを 微小粒子状物質(PM2.5)という。
主な発生源は， 工場からの ばいじんや 粉じん，ディーゼル自動車の 黒鉛
・ばいじん …燃焼または熱源としての電気の使用に伴い，発生するもの
・粉じん（ダスト）…気体中に浮遊している固体の微粒子
ものの粉砕・選別・その他の機械的処理または
堆積に伴い，発生または飛散する物質
光化学オキシダント
窒素酸化物や 揮発性有機化合物などに 紫外線が 当たることで 発生する
オゾンなどの 酸化性物質

## Slide 3: 有効煙突高さ
実際の煙突の高さに煙の排出速度（運動量）と煙の温度・外気温や風速などから決められる上昇高さ（浮力）を加えたもの
He：有効煙突高さ[m]
Ho：煙突の実高さ[m]
Hm：運動量上昇高さ[m]
Ht：浮力上昇高さ[m]
Notes: 「有効煙突高さ」とは，
実際の 煙突の高さに
煙の排出速度（運動量）と 煙の温度， 外気温や 風速などから 決められる
上昇高さ（浮力）を 加えたもので 次の式で 求めることができる。
He＝Ho＋0.65（Hm＋Ht）
He：有効煙突高さ[m]
Ho：実際の煙突の高さ[m]
Hm：運動量上昇高さ[m]
Ht：浮力上昇高さ[m]
本来は He＝Ho＋Hm＋Ht であるが，
Hm と Ht は 気象条件により減少するので，
大気汚染防止法では，
HmとHtの合計に 0.65を乗じた値を
上昇高さとして 使用している。

## Slide 4: 有効煙突高さ
＝50[m]
＝5[m]
＝5[m]
例題１
煙突の高さ50m，運動量上昇高さ5m，浮力上昇高さ5mのときの有効煙突高さを求めなさい。
He ：有効煙突高さ[m]
Ho ：煙突の実高さ[m]
Hm：運動量上昇高さ[m]
Ht ：浮力上昇高さ[m]
Notes: 例題１
煙突の高さ50m，運動量上昇高さ5m，浮力上昇高さ5mのときの有効煙突高さを求めなさい。
Ho：実際の煙突の高さ=50[m]
Hm：運動量上昇高さ=5[m]
Ht：浮力上昇高さ=5[m]
有効煙突高さ＝50＋0.65(5＋5)＝56.5[m]

## Slide 5: 最大着地濃度
地上で現れる汚濁物質濃度の最大値
Cmax：最大着地濃度[ppm]
Q’：汚染物質の排出量[m3/s]
u：風速[m/s]
He：有効煙突高さ[m]
Cz：縦方向の拡散係数
Cy：横方向の拡散係数
π：円周率=3.14
e：自然対数の底=2.7182
Notes: 「最大着地濃度」とは，
ばい煙が 地上に降下したときの 汚染物質濃度の 最大値のことで，
次の式で 求めることができる。
Cmax＝2×Q’÷（π×e×u×He2）×（Cz÷Cy）×106
Cmax：最大着地濃度[ppm]
Q’：汚染物質の排出量[m3/s]
π：円周率の3.14
ｅ：自然対数の底 2.7182
ｕ：風速[m/s]
Ｈｅ：有効煙突高さ[m]
Ｃｚ：縦方向の拡散係数
Ｃｙ：横方向の拡散係数

## Slide 6: 最大着地濃度
Cmax：最大着地濃度[ppm]
Q’：汚染物質の排出量[m3/s]
u：風速[m/s]
He：有効煙突高さ[m]
例題２
排出ガス量20000m3/h（0℃，101.3kPa），硫黄酸化物濃度780ppm，有効煙突高さ50.0mの時の最大着地濃度[ppm]を求めなさい。ただし，風速5.00m/s，横方向の拡散係数0.512，縦方向の拡散係数0.125，大気安定度0.250とする。
Cz：縦方向の拡散係数
Cy：横方向の拡散係数
π：円周率=3.14
e：自然対数の底=2.7182
Notes: 例題２
排出ガス量20000m3/h（0℃，101.3kPa），硫黄酸化物濃度780ppm，有効煙突高さ50.0mの時の最大着地濃度[ppm]を求めなさい。ただし，風速5.00m/s，横方向の拡散係数0.512，縦方向の拡散係数0.125，大気安定度0.250とする。
汚染物質の排出＝20000×780×106[m3/h]
＝20000×780×106×3600[m3/s]
＝4.33×10-3[m3/s]

## Slide 7: 最大着地濃度
例題２
排出ガス量20000m3/h（0℃，101.3kPa），硫黄酸化物濃度780ppm，有効煙突高さ50.0mの時の最大着地濃度[ppm]を求めなさい。ただし，風速5.00m/s，横方向の拡散係数0.512，縦方向の拡散係数0.125，大気安定度0.250とする。
Cmax：最大着地濃度[ppm]
Q’：汚染物質の排出量=4.33×10-3[m3/s]
u：風速=5.00[m/s]
He：有効煙突高さ=50.0[m]
Cz：縦方向の拡散係数=0.125
Cy：横方向の拡散係数=0.512
π：円周率=3.14
e：自然対数の底=2.7182
Notes: 例題２
排出ガス量20000m3/h（0℃，101.3kPa），硫黄酸化物濃度780ppm，有効煙突高さ50.0mの時の最大着地濃度[ppm]を求めなさい。ただし，風速5.00m/s，横方向の拡散係数0.512，縦方向の拡散係数0.125，大気安定度0.250とする。
Cmax：最大着地濃度 [ppm]
Q’：汚染物質の排出量=4.33×10-3[m3/s]
π：円周率=3.14
e：自然対数の底=2.7182
u：風速=5.00[m/s]
He：有効煙突高さ=50.0[m]
Cz：縦方向の拡散係数=0.125
Cy：横方向の拡散係数=0.512
最大着地濃度＝2×4.33×10-3÷（π×2.7182×5×502）×（0.125÷0.512）×106＝0.0198[ppm]

## Slide 8: 最大着地濃度距離
煙突から最大着地濃度が現れる地点までの距離
Xmax：最大着地濃度距離[m]
He：有効煙突高さ[m]
Cz：縦方向の拡散係数
n：大気安定度
Notes: 「最大着地濃度距離」とは，
煙突から 最大着地濃度が 現れる地点までの 距離のことで，
次の式で 求めることができる。
Xmax＝（He÷Cz）(2÷(2－ｎ))
Xmax：最大着地濃度距離[m]
He：有効煙突高さ[m]
Cz：縦方向の拡散係数
ｎ：大気安定度

## Slide 9: 最大着地濃度距離
例題３
有効煙突高さ80.0m，大気安定度は0.260，縦方向の拡散係数は0.110のときの最大着地濃度距離[km]を求めなさい。
Cz：縦方向の拡散係数
n：大気安定度
Xmax：最大着地濃度距離[m]
He：有効煙突高さ[m]
=80.0[m]
=0.110
=0.260
Notes: 例題３
有効煙突高さ80.0m，大気安定度は0.260，縦方向の拡散係数は0.110のときの最大着地濃度距離[km]を求めなさい。
Xmax：最大着地濃度距離 [m]
He：有効煙突高さ=80.0[m]
Cz：縦方向の拡散係数=0.110
n：大気安定度=0.260
最大着地濃度距離＝(80÷0.110)(2÷(2-0.260))
＝1946.7[m]
=1.95[km]

## Slide 10: K値規制
「K値」とは，地表付近での硫黄酸化物の濃度を低く保つために決められている煙突からの1時間当たりの許容排出量を求めるための規制式に用いられる値
濃度が環境基準を超えないように，地域ごとに16段階に区分されている
Q：硫黄酸化物の許容排出量[m3/h]
K：K値（3.0～17.5の間に16段階が存在する）
He：有効煙突高さ[m]
Notes: 「Ｋ値」とは，
地表付近の 硫黄酸化物の 濃度を 低く保つために，
大気汚染防止法施行規則によって 決められている
煙突からの １時間当たりの 許容排出量を 求めるための
規制式に 用いられる値 である。
硫黄酸化物の 濃度が 環境基準を 超えないように，
地域ごとに 16段階に 区分されている。
「硫黄酸化物の許容排出量」は， 次の式で 求めることができる。
Ｑ＝Ｋ×10-3×Ｈｅ2
Ｑ：硫黄酸化物の許容排出量[m3/h]
Ｋ：Ｋ値
Ｈｅ：有効煙突高さ[m]

## Slide 11: K値規制
Q：硫黄酸化物の許容排出量[m3/h]
K：K値
He：有効煙突高さ[m]
例題４
Ｋ値が17.5の地域で，有効煙突高さが150mである時の硫黄酸化物の許容排出量[m3/h]（0℃，101.3kPa）を求めなさい。
=17.5
=150[m]
Notes: 例題４
Ｋ値が17.5の地域で，有効煙突高さが150mである時の硫黄酸化物の許容排出量[m3/h]（0℃，101.3kPa）を求めなさい。
Ｋ：Ｋ値=17.5
Ｈｅ：有効煙突高さ=150[m]
許容排出量＝17.5×10-3×150２＝393.8[m3/h]

## Slide 12: 総量規制
地域全体へ許容される水質汚濁物質や大気汚染物質の総排出量を定め，各工場などに対して排出できる最大量を配分して規制をする
水質汚濁物質
大気汚染物質
Notes: 「総量規制」とは，
地域全体へ許容される 水質汚濁や 大気汚染物質の 総排出量を 定め，
各工場などに対して 排出できる 最大量を 分配して 規制することである。