## Slide 1: 工場排水の測定
高等学校（工業）
工業高校における持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
持続可能な社会 エネルギー資源 環境問題の推移 産業界の環境管理 環境リスク 排出ガスの規制 工場排水の測定 騒音の測定

## Slide 2: 汚濁負荷量
汚濁物質の排出量
T：汚泥負荷量[kg/d]
Q：排出中の汚濁物質の濃度[mg/L]
C：１日の排出量[m3 /d]
T[kg/d]
Q[mg/L]
C[m3/d]
Notes: 「汚濁物質の排出量」は， 次の式で 求めることができる。
Ｔ＝ＱＣ×10-3
Ｔ：汚濁負荷量[kg/d]
Ｑ：排出中の汚濁物質の濃度[mg/L]
Ｃ：１日の排出量[m3/d]

## Slide 3: 汚濁負荷量
T：汚泥負荷量[kg/d]
Q：排出中の汚濁物質の濃度[mg/L]
C：１日の排出量[m3/d]
例題５
ある工場の１日の排出量が１５０００m3/d，CODが５mg/Lの時の，CODに基づく汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
=5[mg/L]
=15000[m3/d]
Notes: 例題5
ある工場の１日の排出量が15000m3/d，CODが５mg/Lの時の，CODに基づく汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
Ｑ：排出中の汚濁物質の濃度=5[mg/L]
Ｃ：１日の排出量=15000[m3/d]
汚濁負荷量＝15000×5×10-3＝75.0[kg/d]

## Slide 4: 汚濁負荷量
例題６
20Lのドラム缶にCOD100mg/Lの排水を入れた時，満水になるまでに60秒かかった。この時の流量[m3/d]と汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
Notes: 例題6
20Lのドラム缶にCOD100mg/Lの排水を入れた時，満水になるまでに60秒かかった。この時の流量[m3/d]と汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
流量＝20×10-3÷60 [m3/s]
=20×10-3÷60×3600×24＝28.8[m3/d]

## Slide 5: 汚濁負荷量
T：汚泥負荷量[kg/d]
Q：排出中の汚濁物質の濃度[mg/L]
C：１日の排出量[m3/d]
例題６
20Lのドラム缶にCOD100mg/Lの排水を入れた時，満水になるまでに60秒かかった。この時の流量[m3/d]と汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
=100[mg/L]
=28.8[m3/d]
Notes: 例題6
20Lのドラム缶にCOD100mg/Lの排水を入れた時，満水になるまでに60秒かかった。この時の流量[m3/d]と汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
流量＝20×10-3÷60＝3.33×10-4 [m3/s]
3.33×10-4×3600×24＝28.8[m3/d]
汚濁負荷量＝100×28.8×10-3＝2.88 2.88kg/d

## Slide 6: 富栄養化
湖沼が窒素やリンが豊富な（生物生産性が高い）状態になること
アオコ（青粉） | ラン藻類が異常増殖し，水面が青色の粉を散りばめたように変色する現象
赤潮 | プランクトンの異常増殖により，水面が赤色に変色する現象
青潮 | 大量発生したプランクトンが死滅し，分解される際に多量の酸素が消費され，溶存酸素が極端に少ない水塊が生じる。この水塊が水面に浮上し，白っぽい色や青緑色に変色する現象
  富栄養化による現象の例
Notes: 湖沼が 窒素や リンが 豊富な状態になると， 富栄養化が 起こる。
富栄養化の現象として， 「アオコ」，「赤潮」，「青潮」 がある。
アオコ
ラン藻類が 異常繁殖し， 水面が 青色の粉を 散りばめたように
変色する現象
赤潮
プランクトンの 異常繁殖により， 水面が 赤色に 変色する現象
青潮
大量発生した プランクトンが 死滅し， 分解される際に 多量の酸素が
消費され， 溶存酸素が 極端に少ない 水塊が 生じる。
この水塊が 水面に浮上し， 白っぽい色や 青緑色に 変色する現象

## Slide 7
有機汚泥
赤潮
死骸
富栄養化のメカニズム
取込
取込
取込
魚類
植物
プランクトン
栄養塩類濃度
が上昇
↓
植物プランクトンが増殖
(赤潮・アオコの発生)
↓
有機汚泥が増大
↓
バクテリアが
酸素消費
↓
溶存酸素が減少
硫化水素が増大
↓
貧酸素水塊が浮遊
（青潮の発生）
↓
魚介類の大量死
貧酸素水塊
浮遊
取込
窒素
リン
流入
生活排水
工場排水
畜産排水
肥料
動物
プランクトン
溶出
青潮：貧酸素状態
硫化水素
酸素消費
排せつ物・死骸
悪臭
悪臭
悪臭
悪臭
Notes: 富栄養化の メカニズムを 説明する。
① 生活排水や 工場排水， 畜産排水， 肥料などが 流入し，
窒素や リンの 栄養塩類濃度が 上昇する。
② 植物プランクトンが 取り込んで 増殖し，
赤潮や アオコが 発生する。（赤潮：赤色やオレンジ色に変色）
③ 植物プランクトンを 動物プランクトンや 魚類が 取り込む。
④ それらの死骸や 排せつ物が 有機汚泥となる。
バクテリアが 溶存酸素を 消費することで， 硫化水素が 発生する。
⑤ 貧酸素水塊が 浮遊し， 青潮が 発生し 悪臭を 発生する。
⑥ 貧酸素状態になり， 魚介類が 大量死する。

## Slide 8: pH（水素イオン指数）
水素イオン指数（水素イオン濃度指数）[H+]とは，物質の酸性やアルカリ性の度合いを示す物理量
愛知県高等学校工業教育研究会 化学部会 酸性雨調査
酸性 pH ＜ 7
中性 pH ＝ 7
アルカリ性 pH ＞ 7
※ pHが5.6以下の雨を酸性雨と呼ぶ
Notes: 「pH」とは，
水素イオン指数（水素イオン濃度指数）［H+］のこと であり，
物質の 液性（酸性・アルカリ性）の 度合いを 示す値 である。
酸性 ｐH ＜ ７
中世 ｐH ＝ ７
アルカリ性 ｐH ＞ ７
※ｐHが5.6以下の雨を酸性雨と呼ぶ。
※愛知県高等学校工業教育研究会 化学部会 酸性雨調査に詳しい酸性雨調査の方法と結果が記載されている。

## Slide 9: pH（水素イオン指数）
例題７
pH＝3の試料の水素イオン濃度は，pH＝9の試料の水素イオン濃度の何倍か求めなさい。
Notes: 例題７
pH＝3の試料の水素イオン濃度は，pH＝9の試料の水素イオン濃度の何倍か求めなさい。
pH=-log[H+]=3 → [H+]=10-3[mol/l]
pH=-log[H+]=9 → [H+]=10-9[mol/l]
10-3÷10-9＝106=100万倍

## Slide 10: DO（溶存酸素）
水中に溶解している酸素の量
有機物が多いほど微生物に消費されるため，値が低くなる
値が低くなるほど汚染が進んでおり，2mg以下になると悪臭が発生する
DO：溶存酸素[mg/L]
a：25mmol/L-チオ硫酸ナトリウム溶液の滴定量[mL]
f： 25mmol/L-チオ硫酸ナトリウム溶液のファクター
V1：共栓をしたときの溶存酸素測定びん（培養びん・ふ卵びん）の容量（全試料）[mL]
V2：滴定のために分取した試料[mL]
2：アルカリ性ヨウ化カリウム-アジ化ナトリウム溶液1mLと硫酸マンガン1mLの合計量[mL]
0.2：25mmol/L-チオ硫酸ナトリウム1mLの酸素相当量[mg]
DO：Dissolved Oxygen
Notes: 「DO」とは，
水の中に 溶解している 酸素の量 であり，
有機物が 多いほど 微生物に 消費されるため， 値が 低くなり，
値が 低くなることが 汚染が進んでおり， 2mg以下で 悪臭が 発生する。
「溶存酸素」は， 次の式で 求めることができる。
DO＝a×f×V1÷V2×1000÷（V1-2）×0.2
DO：溶存酸素[mg/L]
a：滴定量[mL]
f：ファクター
V1：溶存酸素便の容量（全試料）[mL]
V2：手規定に使用した試料の量[mL]
2：ヨウ化カリウム-アジ化ナトリウムと硫酸マンガンの合計量[mL]
0.2：チオ硫酸ナトリウム1mLの酸素相当量[mg]

## Slide 11: DO（溶存酸素）
DO：溶存酸素[mg/L]
a：25mmol/L-チオ硫酸ナトリウム溶液の滴定量[mL]
f： 25mmol/L-チオ硫酸ナトリウム溶液のファクター
V1：共栓をしたときの溶存酸素測定びんの容量（全試料）[mL]
V2：滴定のために分取した試料[mL]
例題８
100mL溶存酸素測定びんを用いて，ウインクラー・アジ化ナトリウム変法でDOを測定した。試料全量から50mL分取し，25mmol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液（f=1.002）で滴定したところ，1.89mLを要した。この時のDO[mg/L]の量を求めなさい。
=1.89[mL]
=1.002
=100[mL]
=50[mL]
Notes: 例題８
100mL溶存酸素測定びんを用いて，ウインクラー・アジ化ナトリウム変法でDOを測定した。試料全量から50mL分取し，25mmol/Lチオ硫酸ナトリウム溶液（f=1.002）で滴定したところ，1.89mLを要した。この時のDO[mg/L]の量を求めなさい。
DO：溶存酸素[mg/L]
a：滴定量=1.89[mL]
f：ファクター=1.002
V1：溶存酸素便の容量（全試料）=100[mL]
V2：手規定に使用した試料の量=50[mL]
溶存酸素＝1.89×1.002×100÷50×1000÷（100-2）×0.2＝7.73[mg/L]

## Slide 12: BOD（生物化学的酸素消費量）
水中の微生物が有機物を分解するさいに消費する酸素量
数値が大きいほど汚れていることを表す
BOD：生物化学的酸素消費量[mg/L]
D1：希釈試料を調整してから15分後の溶存酸素[mg/L]
D2：培養後の希釈試料の溶存酸素[mg/L]
P：希釈試料中の試料の占める割合（試料/希釈試料）
BOD： Biochemical oxygen demand
Notes: 「BOD」とは，
水中の 微生物が 有機物を 分解する際に 消費する 酸素量であり，
数値が 大きいほど 汚れている。
「BOD」は， 次の式で 求めることができる。
BOD＝（D1－D2）÷P
BOD：生物化学的酸素消費量[mg/L]
D1：15分後の溶存酸素量[mg/L]
D２：培養後の溶存酸素量[mg/L]
P：希釈試料中の試料の占める割合（試料の量÷希釈した試料の全量）

## Slide 13: BOD（生物化学的酸素消費量）
BOD：生物化学的酸素消費量[mg/L]
D1：希釈試料を調整してから15分後の溶存酸素[mg/L]
D2：培養後の希釈試料の溶存酸素[mg/L]
P：希釈試料中の試料の占める割合
例題９
ある試料50mLを採取し，全量2Lとした希釈試料についてDOを測定したところ7.92mg/L，20℃で5日間放置した後のDOは3.11mg/Lであった。この試料のBOD[mg/L]を求めなさい。
=7.92[mg/L]
=3.11[mg/L]
=50÷2000=0.025
Notes: 例題９
ある試料50mLを採取し，全量2Lとした希釈試料についてDOを測定したところ7.92mg/L，20℃で5日間放置した後のDOは3.11mg/Lであった。この試料のBOD[mg/L]を求めなさい。
BOD：生物化学的酸素消費量[mg/L]
D1：15分後の溶存酸素量=7.92[mg/L]
D２：培養後の溶存酸素量=3.11[mg/L]
P：希釈試料中の試料の占める割合=50÷2000=0.025
生物化学的酸素消費量＝（7.92－3.11）÷（50÷2000）＝192[mg/L]

## Slide 14: COD（化学的酸素消費量）
試料を化学的に（酸化剤で）処理したときに 消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもの
有機物による水質汚濁の程度を示している
CODMn：化学的酸素消費量[mg/L]
a：滴定で使用した5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液の体積[mL]
b：空試験の滴定で使用した5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液の体積[mL]
f：5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液のファクター
V：試料の体積[mL]
0.2：5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液1mLの酸素相当量[mg]
COD： Chemical oxygen demand
Notes: 「COD」とは，
試料を 化学的に（酸化剤で） 処理したときに 消費される 酸化剤の量を 酸素量に
換算したもの である。
この値は，有機物による 水質汚濁の 程度を 表している。
「COD」は， 次の式で 求めることができる。
CODMn＝（a－b）×f×1000÷V×0.2
COD：化学的酸素消費量[mg/L]
a：滴定量[mL]
b：空試験の滴定量[mL]
f：ファクター
V：滴定に使用した試料の量[mL]
0.2：過マンガン酸カリウム1mLの酸素相当量[mg]
例題１
試料25mLを採取し，100℃におけるKMnO4によるCODMnを測定したところ，滴定に5mmol/LKMnO4溶液（f=0.9997）は3.51mLであった。また，同量の水で空試験を行ったところ，0.10mL要した。この時のCODMn[mg/L]を求めなさい。
COD＝（3.51－0.10）×0.9997×1000÷25×0.2＝27.3 27.3mg/L
例題２
10倍希釈した試料100mLを5mmol/LKMnO4溶液（f=1.001）で滴定したところ，4.25mLを要した。ただし，空試験の滴定値は0.05mLとする。
（１）この排水のCODMｎを求めなさい。
化学的酸素消費量＝（4.25－0.05）×1.001×1000÷100×0.2＝8.41
8.41×10＝84.1 84.1mg/L
（２）この排水の排水量が5000m3/dの時のCODによる汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
汚濁負荷量＝5000×84.1×10-3＝421 421mg/L

## Slide 15: COD（化学的酸素消費量）
CODMn：化学的酸素消費量[mg/L]
a：滴定で使用した5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液の体積[mL]
b：空試験の滴定で使用した5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液の体積[mL]
f：5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液のファクター
V：試料の体積[mL]
例題１０
試料25mLを採取し，100℃におけるKMnO4によるCODMnを測定したところ，滴定に5mmol/LKMnO4溶液（f=0.9997）は3.51mLであった。また，同量の水で空試験を行ったところ，0.10mL要した。この時のCODMn[mg/L]を求めなさい。
=3.51[mL]
=0.10[mL]
=0.9997
=25[mL]
Notes: 例題１０
試料25mLを採取し，100℃におけるKMnO4によるCODMnを測定したところ，滴定に5mmol/LKMnO4溶液（f=0.9997）は3.51mLであった。また，同量の水で空試験を行ったところ，0.10mL要した。この時のCODMn[mg/L]を求めなさい。
a：滴定量=3.51[mL]
b：空試験の滴定量=0.10[mL]
f：ファクター=0.9997
V：滴定に使用した試料の量=25 [mL]
CODMｎ＝（3.51－0.10）×0.9997×1000÷25×0.2＝27.3[mg/L]

## Slide 16: COD（化学的酸素消費量）
CODMn：化学的酸素消費量[mg/L]
a：滴定で使用した5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液の体積[mL]
b：空試験の滴定で使用した5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液の体積[mL]
f：5mmol/L-過マンガン酸カリウム溶液のファクター
V：試料の体積[mL]
例題１１
10倍希釈した試料100mLを5mmol/LKMnO4溶液（f=1.001）で滴定したところ，4.25mLを要した。ただし，空試験の滴定値は0.05mLとする。
（１）この排水のCODMｎを求めなさい。
=4.25[mL]
=0.05[mL]
=1.001
=100[mL]
Notes: 例題１１
10倍希釈した試料100mLを5mmol/LKMnO4溶液（f=1.001）で滴定したところ，4.25mLを要した。ただし，空試験の滴定値は0.05mLとする。
（１）この排水のCODMｎを求めなさい。
a：滴定量=4.25[mL]
b：空試験の滴定量=0.05[mL]
f：ファクター=1.001
V：滴定に使用した試料の量=100[mL]
CODMｎ＝（4.25－0.05）×1.001×1000÷100×0.2＝8.41[mg/L]
8.41×10＝84.1[mg/L]

## Slide 17: COD（化学的酸素消費量）
例題１１
10倍希釈した試料100mLを5mmol/LKMnO4溶液（f=1.001）で滴定したところ，4.25mLを要した。ただし，空試験の滴定値は0.05mLとする。
（２）この排水の排水量が5000m3/dの時のCODによる汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
T：汚泥負荷量[kg/d]
Q：排出中の汚濁物質の濃度[mg/L]
C：１日の排出量[m3/d]
=84.1[mg/L]
=5000[m3/d]
Notes: 例題１１
10倍希釈した試料100mLを5mmol/LKMnO4溶液（f=1.001）で滴定したところ，4.25mLを要した。ただし，空試験の滴定値は0.05mLとする。
（２）この排水の排水量が5000m3/dの時のCODによる汚濁負荷量[kg/d]を求めなさい。
汚濁負荷量＝5000×84.1×10-3＝421[kg/d]

## Slide 18: SS （浮遊・懸濁物質）
水中に浮遊する不溶性の物質
水の濁りの指標
目の開き2mmのふるいを通過した試料を外孔1μmのガラス繊維ろ紙でろ過し，ろ紙に残った物質を105℃から110℃で2時間乾燥させた時の質量
SS：浮遊・懸濁物質[mg/L]
a：ろ過乾燥後のろ過材および浮遊・懸濁物質の質量[mg]
b：ろ過材の質量[mg]
V：試料の量[mL]
SS：Suspended Solid
Notes: 「SS（浮遊・懸濁物質）」とは，
水中に浮遊する 不溶性の物質であり， 水の濁りの 指標で，
次の式で 求めることができる。
SS＝（a－b）×1000÷V
SS：浮遊・懸濁物質[mg/L]
a：ろ過材＋浮遊・懸濁物質の質量[mg]
b：ろ過材の質量[mg]
V：試料の量[mL]

## Slide 19: SS （浮遊・懸濁物質）
SS：浮遊・懸濁物質[mg/L]
a：ろ過乾燥後のろ過材および浮遊・懸濁物質の質量[mg]
b：ろ過材の質量[mg]
V：試料の量[mL]
例題１２
ある排水500mLを採取し，SSの測定を行ったところ，ろ紙の質量が50mg増加した。SS[mg/L]を求めなさい。
a –b=50[mg]
=500[mL]
Notes: 例題１２
ある排水500mLを採取し，SSの測定を行ったところ，ろ紙の質量が50mg増加した。SS[mg/L]を求めなさい。
SS：浮遊・懸濁物質[mg/L]
a：ろ過材＋浮遊・懸濁物質の質量[mg]
b：ろ過材の質量[mg]
V：試料の量[mL]
SS＝50÷500×1000＝100[mg/L]

## Slide 20: ヘキサン抽出物質
水中の油分や界面活性剤・石鹸，アルコール，農薬などの物質
魚介類の死滅や油膜・油臭などの指標
試料をpH4以下として，ヘキサンで抽出後，約80℃でヘキサンを揮散させたときに残留する物質
水質汚濁に関する環境基準（環境省ホームページ）
Notes: 「ヘキサン抽出物質」とは，
水中の 油分や 界面活性剤， 石鹸， アルコール， 農薬などの
物質の総称 である。
魚介類の 死滅や 油膜， 油臭などの 指標である。