## Slide 1: 騒音の測定
高等学校（工業）
工業高校における持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
持続可能な社会 エネルギー資源 環境問題の推移 産業界の環境管理 環境リスク 排出ガスの規制 工場排水の測定 騒音の測定

## Slide 2: 騒音
人が聞き分けることのできる周波数は，20～20000 Hzである
騒音の大きさは，周波数特性を踏まえて音圧レベルを補正した騒音レベル（LA）を用いる
Lp：音圧レベル（SPL) [dB]
p：音圧（実行値） [Pa]
p0：音圧（基準値）=2×10-5 [Pa]
Notes: 人が 聞き分けることのできる 周波数は， 20～20000 Hzである。
「音圧レベル」は， 次の式で 求めることができる。
Lp＝10×log10（p2÷p02）＝20×10×log10（p÷p0）
Lp：音圧レベル（SPL）[dB]
p：音圧（実行値）[Pa]
p0：音圧（基準値）：2×10-5Pa

## Slide 3: 騒音レベルの代表例
120
60
40
80
100
0
20
木の葉のすれ合う音
閑静な住宅地
都市郊外の住宅地（昼間）
騒がしい工場
鉄道の高架橋ガードの下
飛行機のエンジン
普通の会話
繁華街（昼間）
静かな公園
振り子時計の音（1mの距離で30dB）
地下鉄の車内（90dB）
けたたましい警笛（110dB）
騒音レベル[dB]
騒音に関する環境基準（環境省ホームページ）
Notes: 身近な音の 騒音レベルを 確認する。
自動車の車検でも， マフラー（消音器）からの 音が 大きい場合は
不合格となり， 公道で 走らせることが できない。
例
総重量1.7t超3.5t以下の普通自動車 近接排気騒音値 １０３ｄB
運転席の前方にエンジンがある軽自動車 近接排気騒音値 ９７ｄB
（新車の規制値は上記の値よりもさらに厳しい値である）
リニアモーターカーの走行時に生じる騒音の国の基準 住宅地７０ｄB

## Slide 4: 環境工学 おわり
高等学校（工業）
工業高校における持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）
持続可能な社会 エネルギー資源 環境問題の推移 産業界の環境管理 環境リスク 排出ガスの規制 工場排水の測定 騒音の測定