## Slide 1: 管理図
時間ごとの状態をプロットし、中心線と 管理限界線からデータの異常を判定する
Chart: 日付
| 41091 | 41092 | 41093 | 41094 | 41095 | 41096 | 41097 | 41098 | 41099 | 41100 | 41101 | 41102 | 41103 | 41104 | 41105 | 41106 | 41107 | 41108 | 41109 | 41110 | 41111 | 41112 | 41113 | 41114 | 41115 | 41116 | 41117 | 41118 | 41119 | 41120 | 41121
pH | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7 | 6.4 | 5.3 | 6 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 6 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 7.4 | 6.5 | 7.3
下方管理限界 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
上方管理限界 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
平均値 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55
異常値
異常な状態
上方管理限界線
下方管理限界線
中心線
工場排水の処理水のpH
Notes: 管理図とは、
時間ごとの状態をグラフにプロットし、異常値の有無を把握するものであることを説明する。
スライドは、工場排水を排水処理施設で処理した処理水のｐH測定値である。
管理限界線を超えたり、中心線の片側に連続したデータがあったり、連続して上昇、下降したりする場合、
異常な状態であることを説明する。